Załącznik nr 2

Parametry kamer:

- Kamera typ 1 (obrotowa)

–	przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2.8”

–	liczba aktywnych pikseli nie mniej niż 1920 (H) x 1080 (V),

–	rozdzielczość min. 2Mpix,

–	szybkość przetwarzania obrazu  30 klatek/s przy pełnej rozdzielczości

–	obsługiwana kompresja obrazu: H.264 oraz MJPEG

–	obsługa wielu strumieni wideo

–	możliwość redukcji rozdzielczości kamery

–	tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR)

–	szeroki zakres dynamiczny: co najmniej 100 dB

–	minimalne natężenie światła: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.6) i 0,04 lux lub mniej w trybie monochromatycznym (dla F/1.6)

–	obiektyw zintegrowany o ogniskowej w zakresie f=4,7-94mm lub szerszym,

–	funkcje moto-zoom i autofocus

–	automatyczne i ręczne sterowanie przesłoną i czasem ekspozycji

–	automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli

–	detekcja  ruchu

–	standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

–	wejście / wyjście audio

–	2 wejścia / wyjścia alarmowe

–	–	możliwość tworzenia stref prywatności,–

-	możliwość zdefiniowania presetów i tras patrolowych.

–	zakres obrotu w poziomie – 360 stopni (bez końca) , prędkość  od 0.1-440stopni/ sek.

–	zakres ruchu góra – dół 186 stopni, prędkość  od 0.1-360stopni / sek.

–	zasilanie 24VAC lub 24VDC lub Hi PoE

–	obsługa standardu ONVIF

–	możliwość pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C. lub szerszym

Kamera typ 2 (stałopozycyjna)

–	przetwornik nie mniejszy niż 1/3,2" typu CMOS,

–	pozioma liczba aktywnych pikseli nie mniej niż 2048

–	pionowa liczba aktywnych pikseli nie mniej niż 1536

–	Obudowa musi spełniać normy odporności na zniszczenie IK10 i szczelności IP66 oraz zapewniać pracę kamery w temperaturze min. -30 do +50 st. C.

–	wbudowany, zamaskowany oświetlacz IR, zasięg doświetlenia terenu min. 20m

–	minimalne oświetlenie w trybie kolorowym 0,2 lux dla F1.2

–	minimalne oświetlenie w trybie monochromatycznym z doświetleniem podczerwieni 0 lux

–	zakres dynamiki co najmniej 100 dB

–	obiektyw wyposażony w motorzoom o regulowanej ogniskowej

- regulacja ogniskowej i ostrości kamery kompatybilna z systemem Avigilon Control Center

–	kompresja H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG

–	poklatkowość nie mniej niż 20 kl/s w pełnej rozdzielczości

–		możliwość automatycznej regulacji balansu bieli, światła wstecznego (BLC)

–	obsługa co najmniej 60 stref prywatności.

–	1 wejście i 1 wyjście alarmowe, którego stan widoczny jest w zaoferowanym systemie zarządzania obrazem

–	wbudowany port RJ45 100Base-TX

–	wsparcie dla ONVIF, zarządzania przez WWW (HTTPS)

–	obsługa protokołów RSTP, RTCP, IGMP, DHCP, SOAP, HTTP, HTTPS, Zeroconf

–	obsługa trybów strumieniowania RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/ RTSP/HTTPS/TCP, HTTP

–	z uwagi na konieczność montażu na lekkich słupach aluminiowych, waga kamery nie powinna przekraczać 1,2 kg

–	zasilanie kamery może być realizowane w jednym z trybów: 802.3af przy poborze mocy nie większym niż 13W, 12VDC przy poborze mocy nie większym niż 22W lub 24VAC przy poborze mocy nie większym niż 28VA

–	kamera musi spełniać normy odporności elektromagnetycznej EN 55024 Class B i EN 61000-4-11