Kielce, dnia 16 lipca 2015

Znak: ZKB- III. 2410.1.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

dot. wymiany uszkodzonych kamer monitoringu wizyjnego miasta Kielce

- Zamawiający:

Gmina Kielce,

Rynek 1, 25- 03 Kielce,

NIP: 6572617325,

REGON: 291009343.

- Przedmiot zamówienia

Wymiana uszkodzonych kamer analogowych na  kamery IP w systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce oraz dostawa i montaż switchy w następujących lokalizacjach:

- Lokalizacja - Staszica/Sienkiewicza

- demontaż starej kamery obrotowej wraz z obudową

- montaż nowej kamery obrotowej

- dostawa i montaż switcha z kompletem wsuwek wielomodowych (opis switcha - Załącznik nr 2)

- wymiana okablowania (około 50m), kabel UTP żelowany do pracy w niskich temperaturach (-40 stopni), odporny na warunki atmosferyczne, żelowany.

- zasilanie kamery w trybie PoE+.

- transmisja sygnału - podłączenie do dostarczonego switcha .

- Lokalizacja - Kapitulna/Sienkiewicza

- demontaż starej kamery obrotowej wraz z obudową

- montaż nowej kamery obrotowej

- wymiana okablowania (około 50m), kabel UTP żelowany do pracy w niskich temperaturach (-40 stopni), odporny na warunki atmosferyczne, żelowany.

- zasilanie kamery w trybie PoE+ ze switcha opisanego w punkcie 1)  Staszica/Sienkiewicza

- transmisja sygnału - podłączenie do switcha opisanego w punkcie 1)  Staszica/Sienkiewicza.

- Lokalizacja - Duża/Sienkiewicza

- demontaż starej kamery obrotowej wraz z obudową

- montaż nowej kamery obrotowej

- wymiana okablowania (około 10m), kabel UTP żelowany do pracy w niskich temperaturach (-40 stopni), odporny na warunki atmosferyczne, żelowany.

- zasilanie, dostawa zasilacza PoE  umożliwiającego zasilanie kamery  min.150 W

- zasilanie kamery w trybie PoE+.

- transmisja sygnału - podłączenie do istniejącego konwertera.

- Lokalizacja - Hipoteczna/Sienkiewicza

- demontaż starej kamery obrotowej wraz z obudową

- montaż nowej kamery obrotowej

- wymiana okablowania (około 10m), kabel UTP żelowany do pracy w niskich temperaturach (-40 stopni), odporny na warunki atmosferyczne, żelowany.

- zasilanie, dostawa zasilacza PoE  umożliwiającego zasilanie kamery  min.150 W

- zasilanie kamery w trybie PoE+.

- transmisja sygnału - podłączenie do istniejącego konwertera..

- BWA Kapitulna

- montaż 1 kamery obrotowej w miejscu wskazanym w trakcie wizji lokalnej przy użyciu istniejącego kabla UTP

- montaż 2 kamer stacjonarnych w miejscu wskazanym w trakcie wizji lokalnej przy użyciu istniejącego kabla UTP

- zasilanie, dostawa i montaż switcha (załącznik nr2)

- zasilanie kamer w trybie PoE+

- transmisja sygnału - podłączenie do dostarczonego switcha.

- Wsuwki jednomodowe 1 komplet (transmisja BWA do UM Kielce istniejącym światłowodem)

- Spawanie, pomiary

- Jana Pawła II (księgarnia Jedność)

- montaż 1 kamery obrotowej w miejscu wskazanym w trakcie wizji lokalnej

- dołączenie kamery  do uzgodnionego w czasie wizji węzła

- zasilanie kanalizacją teletechniczną z węzła Plac NMP około 150m ( uzgodnienia możliwe w trakcie wizji lokalnej)

Spawanie, pomiary

- Inne ustalenia

- Licencje niezbędne do uruchomienia sygnału z kamer w programie Avigilon zapewni zamawiający.

- Zamawiający wymaga instalacji kamer oraz pełnego ich uruchomienia w centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce. Sposób fizycznego montażu kamer wykonawca uzgodni z zamawiającym w trakcie instalacji.

- W celu unifikacji stosowanych rozwiązań, Zamawiający wymaga aby poszczególne grupy produktów pochodziły od jednego producenta:

- W przypadku konieczności zakupu sprzętu i wykonania usług nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji a niezbędnych do uruchomienia kamer koszty takich usług i sprzętu ponosi wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielami Zamawiającego, przed rozpoczęciem prac.

- Zamawiający posiada porozumienia ze wszystkimi właścicielami wymienionych budynków na prowadzenie prac niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia.

- Wykonawca wraz z ofertą składa zestawienie urządzeń oraz załącza karty katalogowe opracowane przez producentów sprzętu.

- Dokumenty wymagane w postępowaniu

Wykonawca wraz z ofertą przedkłada następujące dokumenty:

- Wykaz pracowników wpisanych na listę kwalifikacyjną pracowników zabezpieczenia, prowadzoną przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, którzy będą realizować wymianę kamer.

- Terminy wykonania zamówienia 11 września 2015r

- Oferty pisemne składać w zamkniętych kopertach do Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, pok. 242 do godz. 10.30 z opisem „Oferta na Kamery”.

- Termin składania ofert do 18 sierpnia 2015r. godz. 10.30

- Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.

- Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT

.

- W razie pytań kontakt	 Krzysztof Jaśtal tel. 535 665 566

Krzysztof Papuda tel. 603 640 227

wzk@um.kielce.pl (z tematem: „zapytanie do kamer”)

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena 					60%

- Funkcjonalność kamer			40%

Funkcjonalność kamer:

- wielkość strumienia generowanego dla max parametrów (max. klatek/s, max. rozdzielczość),

- Ocena: minimalny transfer przy max ustawieniach = 8 pkt; (transfery wyższe - liczba pkt. pomniejszona o wynik  8/ilość ważnych ofert)

- obsługa ustawień kamer z poziomu aplikacji obsługującej monitoring wizyjny miasta  Kielce,

- Ocena:  TAK  (8pkt.); NIE (0 pkt.); INNE (6 pkt.)

- ilość i ustawianie:

- presetów,

- Ocena: Największa ilość (2,67pkt.), pozostałe (liczba pkt. pomniejszona o wynik  2,67/ilość ważnych ofert)

- tras patrolowych (tylko kamera obrotowa)

- Ocena: Największa ilość (2,67pkt.), pozostałe (liczba pkt. pomniejszona o wynik  2,67/ilość ważnych ofert)

- stref prywatności,

- Ocena: Największa ilość (2,67pkt.), pozostałe (liczba pkt. pomniejszona o wynik  2,67/ilość ważnych ofert)

Za „ilość i ustawienia”-  max. 8pkt

- możliwość ustawiania presetów i stref prywatności z poziomu aplikacji obsługującej monitoring wizyjny miasta Kielce,

- Ocena: TAK  (8pkt.); NIE (0 pkt.); INNE 6 pkt.)

- sterowanie obiektywem kamery (motorzoom) z poziomu aplikacji

- Ocena: TAK  (8pkt.); NIE (0 pkt.); INNE (6pkt.)

- W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - Umowa na wymianę kamer monitoringu wizyjnego miasta Kielce

- Załącznik nr 2 - Wymagane parametry sprzętu

- Załącznik nr 3 – Oferta

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie