Urząd Miasta Kielce,

Wydział Środowiska

ul. Strycharska 6,

25-659 Kielce

Śr-V. 605.7.2.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz innych elementów małej architektury, niezbędnych do utworzenia ścieżki dydaktycznej na terenie Lasu Komunalnego w Kielcach”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia reguluje załącznik nr 1do umowy i projekt umowy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz innych elementów małej architektury, niezbędnych do utworzenia ścieżki dydaktycznej na terenie Lasu Komunalnego w Kielcach”.

- Zakres zleconych prac obejmie:

- Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych wraz ze stelażami - szt.2

- wymiary tablicy: ok. 200 x 150 cm,

- wysokość tablicy wraz ze słupami: od 250 do 300 cm,

- podkład tablicy: płyta wodoodporna grubości min. 18 mm

- oprawa tablicy: pełne plecy konstrukcji, mocowanie do drewnianych półwałków o średnicy ok. 10 cm za pomocą ocynkowanych sztyftów,

- nadruk: wykonany metodą druku solventowego UV - dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, tablica pokryta laminatem anty-UV i antygrafitti.

- materiał na stelaż – słupy o średnicy ok. 12 cm wykonane z bali z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz.

- zadaszenie do stelaży: jednospadowe z desek,

- mocowanie w gruncie: 70 cm ukotwienia stalowego, kotwa z ceownika 60x40x3 mm, zaprawa betonowa

Projekt informacji na tablicy wraz z mapą zostanie ustalony w toku konsultacji, po wyborze Wykonawcy.

- Zaprojektowanie i wykonanie tablic gatunkowych wraz ze stelażykami – ok.19 szt.

- podkład tablicy: płyta wodoodporna grubości min. 18 mm o wymiarach 20x30 cm

- nadruk: wykonany metodą druku solventowego UV - dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, tablica pokryta laminatem anty-UV i antygrafitti,

- nosnik tablicy: blacha ocynkowana.

- materiał na stelażyki: 1 słupek do tablicy, słupki o wysokości ok. 90 cm, wykonane z bali o średnicy ok. 8-10 cm z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz,

- mocowanie w gruncie: ok. 50 cm ukotwienia stalowego, zaprawa betonowa.

Zdjęcia i opisy gatunków drzew, krzewów i krzewinek na tablicach zostaną ustalone w toku konsultacji po wyborze Wykonawcy.

- Zaprojektowanie i wykonanie drewnianych tablic kierunkowych wraz ze słupkami - 6 szt,

- konstrukcja i materiał tablic: kierunkowskaz dwustronny o wymiarach 15x50 cm, podkład z płyty wodoodpornej o grubości min 18 mm,

- materiał na słupy: 1 słup do tablicy, słupy o wysokości 250 cm, średnicy ok. 12 cm z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz,

- mocowanie w gruncie: 70 cm ukotwienia stalowego, kotwa z ceownika 60x40x3 mm, zaprawa betonowa,

Projekt informacji na tablicach kierunkowych zostanie ustalony w toku konsultacji, po wyborze Wykonawcy.

- Zaprojektowanie i wykonanie stelaży oraz tablic edukacyjnych o wymiarach ok. 100 x 75 cm zamocowanych na stelażach w pionie - szt. 3

Projekt informacji na tablicach dot. zasad zachowania się w lesie, pożytecznych owadów leśnych, ptaków leśnych.

- materiał tablice: blacha,  materiał odporny na warunki atmosferyczne,

- nadruk: wykonany metodą druku solventowego UV - dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, tablica pokryta laminatem anty-UV i antygrafitti.

- materiał na stelaż – słupy o średnicy ok. 12 cm wykonane z bali z  drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz,

- zadaszenie do stelaży: jednospadowe z desek,

- mocowanie w gruncie: 70 cm ukotwienia stalowego, kotwa z ceownika 60x40x3 mm, zaprawa betonowa,

- Zaprojektowanie i wykonanie stelaży oraz tablic edukacyjnych o wymiarach ok. 135x100 zamocowanych na stelażach w poziomie -  szt.2

Projekt informacji na tablicach dot. warstw lasu , martwego drzewa i jego mieszkańców,

- materiał tablice: blacha, materiał odporny na warunki atmosferyczne, zabudowane plecy,

- nadruk: wykonany metodą druku solventowego UV - dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, tablica laminatem anty-UV i antygrafitti.

- materiał na stelaż: słupy o średnicy ok. 12 cm,  średnica słupów 12 cm, długość słupów około 250 cm z bali z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz.

- zadaszenie do stelaży: jednospadowe z desek,

- mocowanie w gruncie: 70 cm ukotwienie stalowe, kotwa z ceownika 60x40x3 mm, zaprawa betonowa,

- Zaprojektowanie i wykonanie tablic – gier edukacyjnych z obracanymi elementami - szt. 4

Tematyka tablic będzie dot. krzewów leśnych i ich owoców, płazów i gadów leśnych, ssaków leśnych, drzew iglastych i liściastych i ich owoców.

Gra w drewnianym stelażu, w którym umieszczone będzie 9 obracanych tablic o wymiarach około 22 cm x 18 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers)

- wielkość konstrukcji samej gry/tablicy: wysokość: 200 cm, szerokość: 150 cm

- materiał tablice: odporny na warunki atmosferyczne

- montaż tablic: mocowane we frezowanych słupach na głębokość 2 cm za pomocą ocynkowanych sztyftów.

- nadruk: wykonany metodą druku solventowego UV - dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- zadaszenie do stelaży: dwuspadowe z desek,

- materiał na stelaż: słupy o średnicy ok. 12 cm,  długość słupów ok. 250 cm z bali z drewna iglastego, z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz.

- mocowanie w gruncie: 70 cm ukotwienie stalowe, kotwa z ceownika 60x40x3 mm, zaprawa betonowa.

- Zaprojektowanie i wykonanie tablic – gra edukacyjna, interaktywna, częściowa obracana – szt. 1

Tematyka będzie dot. pokroju drzew leśnych ich liści i owoców.

Gra na drewnianym słupku z czterema obracanymi sześcianami, na których będą znajdować się ilustracje lub fotografie z motywami przyrodniczymi.

- materiał słup: drewniany bal o średnicy ok. 25-30 cm i wysokości ok. 70-80 cm.

- materiał sześciany: odporny na warunki zewnętrzne o wymiarach 23 x 25 cm.

- nadruk na sześcianach: z czterech stron wykonany metodą druku solventowego UV - dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem,

- mocowanie w gruncie: 70 cm ukotwienie stalowe, kotwa z ceownika 60x40x3 mm, zaprawa betonowa;

h)  Zaprojektowanie i wykonanie tablic – gier edukacyjnych przesuwnych - szt. 3

Tematyka tablic będzie dot. grzybów leśnych, tropów zwierząt leśnych, domów zwierząt leśnych.

Gra, w której funkcję interaktywną spełnia 12 ruchomych elementów (kółeczka), które można przesuwać po prowadnicach.

- wielkość konstrukcji samej gry/tablicy: wysokość: ok. 200 cm, szerokość: ok. 150 cm

- tablica dwustronna, pierwsza strona – płaszczyzna graficzna, druga strona – płaszczyzna interaktywna, wielkość około 1 m²,

- materiał tablice: odporny na warunki zewnętrzne

- zadaszenie konstrukcji: dwuspadowe z desek

- montaż tablic: mocowane we frezowanych słupach na głębokość 2 cm i przymocowane za pomocą ocynkowanych sztyftów.

- nadruk: wykonany metodą druku solventowego UV - dającego wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- materiał na stelaż: słupy o średnicy 12 cm, długość słupów ok.  250 cm z bali z drewna iglastego,  toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi

- mocowanie w gruncie: 70 cm ukotwienie stalowe, kotwa z ceownika 60x40x3 mm, zaprawa betonowa;

i) Zaprojektowanie i wykonanie małej architektury i innych elementów technicznych związanych ze 	ścieżką dydaktyczną:

- kosze na śmieci - ok. 5 szt, przystosowane do worków 60 l, zamykane, z ramką do mocowania worków, wykonane z bali o średnicy 6-8 cm z  drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz,  trwale przymocowane do podłoża, mocowanie: kotwy stalowe, zaprawa betonowa;

- ławka – 2 szt. długość 160, szerokość siedzisk: ok. 30 cm,  z oparciem, siedzisko i oparcie drewniane, wykonane z bali i półbali o z  drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz, trwale przymocowane do podłoża - mocowanie: kotwy stalowe , zaprawa betonowa;

- ławka szt. 2  długość 160, szerokość siedzisk: ok. 30 cm, bez oparcia, wykonane z bali i półbali z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz, trwale przymocowane do podłoża - mocowanie : kotwy stalowe, zaprawa betonowa.

- drewniane stojaki rowerowe – ok. 5 szt. każdy dla min 4 rowerów, wykonany z bali lub półbali z drewna iglastego, toczone, oszlifowane, impregnowane, zabezpieczone przed wilgocią, barwione na ciemny brąz - mocowanie : kotwy stalowe, zaprawa betonowa.

- Wykonanie zestawu rzeźb owoców leśnych z litego drewna, powietrzno-suchego i ręcznie rzeźbionego pokrywane farbami (atestowanymi) i dodatkowo zabezpieczane lakierem bezbarwnym przed warunkami atmosferycznymi. Owoce osadzone w gruncie na kotwie metalowej z zaprawą betonową. Wysokość, szerokość owoców: ok. 50 - 100 cm w zależności od rodzaju owocu.

Zestaw owoców następujących drzew:
- bukiew ( buk pospolity )
- kasztan ( kasztanowiec biały )
- strąk ( robinia akacjowa )
- szyszka ( sosna zwyczajna )
- szyszka ( świerk pospolity )
- żołędzie ( dąb szypułkowy )

- Wykonanie zestawu rzeźb grzybów leśnych z litego drewna, powietrznie suchego i ręcznie rzeźbionego. Dodatkowo zabezpieczane lakierem bezbarwnym – zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Grzyby osadzone na kotwie metalowej z zaprawą betonową

Wysokość grzybów: ok. 40-50 cm, średnica kapelusza w zależności od gatunku: 35 - 50 cm, podstawa: grubość 5 cm, szerokość ok. 30-35 cm

Zestaw grzybów:

- koźlarz pomarańczowy

- borowik szlachetny

- pieprznik jadalny

- muchomor czerwony

- muchomor sromotnikowy

- Zamawiający wymaga by prezentowane na tablicach treści oraz wzory elementów były własnością Wykonawcy (produkty autorskie firmy, objęte sankcjami prawnymi w sposób, który nie narusza praw majątkowych osób trzecich. Wykonawca wykaże w jednoznaczny sposób, że jest wyłącznym dysponentem utworów stanowiących przedmiot zapytania i okaże się właściwymi dokumentami świadczącymi o powyższej zgodności prawnej.) Proponowane elementy (gry, tablice) edukacyjne opisane w przedmiocie zamówienia powinny posiadać licencje i opatentowane konstrukcje.

- Zaproponowane przez Zamawiającego treści tablic, w tym mapy zostaną opracowane pod względem redakcyjnym i graficznym przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga by materiały użyte do realizacji zamówienia były najwyższej jakości – w tym drewno w I gatunku oraz odpowiednio zabezpieczone, odporne na warunki atmosferyczne.

- Wszystkie tablice będą zamontowane na zewnątrz, na terenie otwartym, a miejsca zamontowania poszczególnych elementów zamówienia wskaże Zamawiający;

- Sposób wykonania tablic i nadruku powinien dawać wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonanie robót związanych z wykonaniem zamówienia, z którą to osobą Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona będzie dokonywała wszelkich uzgodnień dotyczących osobno projektowania i wykonania tablic oraz montażu tablic w terenie.

- Wymagany termin wykonania całości zamówienia: do 30 października 2015r

- Warunki udziału w postępowaniu:

a) wykaz zrealizowanych w sposób należyty co najmniej dwóch podobnych prac związanych z wykonaniem i montażem tablic edukacyjnych oraz innych elementów tworzących przyrodnicze ścieżki dydaktyczne.

sposób dokonania oceny spełnienia warunków: załączony do oferty wykaz usług lub referencje;

b) proponowane przez Wykonawcę wzory wszystkich elementów (stelaże, ławki, kosze itd. to jest łącznie wzory 23 elementów);

sposób dokonania oceny spełnienia warunków: załączone do oferty

c) propozycje graficzne tablic edukacyjnych - min. 5 z tematyką tablic określoną w zakresie prac w pkt. 1) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawa autorskie do zawartych na nich zdjęć i treści przyrodniczych;

sposób dokonania oceny spełnienia warunków: załączone do oferty

d) propozycje materiałów dydaktycznych do proponowanych tablic edukacyjnych, w tym karty pracy dla uczniów i materiały merytoryczne do tych kart dla nauczycieli - min. 5 propozycji do tematyki tablic określonych w zakresie prac pkt. 1) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawa autorskie do zawartych w nich treści;

sposób dokonania oceny spełnienia warunków: załączone do oferty

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Sposób oceny ofert:    cena – 100%,

Cmin

C = --------- x 100 pkt.

CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert spełniających wymagania Zamawiającego

CB – cena badanej ofert

II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

- Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 2).

- Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia

- Oferta może być złożona:

- w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce kancelaria ogólna lub sekretariat Wydziału Środowiska

- e-mailem (zeskanowana oferta z podpisem wraz z wymaganymi załącznikami) na adres iwona.pamula@um.kielce.pl

- Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta cenowa na „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic edukacyjnych, informacyjnych oraz innych elementów małej architektury, niezbędnych do utworzenia ścieżki dydaktycznej na terenie Lasu Komunalnego w Kielcach”.

- W temacie e-maila należy umieścić napis  Oferta cenowa na wykonanie ścieżki dydaktycznej.

- Termin składania ofert: do dnia  19.08.2015r. do godz. 10:00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 9. Oferty, które wpłyną do UM po terminie (dotyczy również godziny otrzymania e-maila z ofertą) nie będą rozpatrywane.

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych dot. prowadzonego postępowania jest:

Iwona Pamuła, Aneta Boroń  tel. 41 36-76-466, e-mail: iwona.pamula@um.kielce.pl

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze oferty i prześle zaproszenie do podpisania umowy.

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- druk oferty

- projekt umowy

Kielce, dnia   13.08.2015r.

Witold Bruzda

Dyrektor Wydziału Środowiska UM Kielce