Kielce, dnia 26 październik 2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

dot. dostawy, uruchomienia i synchronizacji 2 (dwóch) syren elektronicznych i systemu sterowania syrenami do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce

- Zamawiający:

Gmina Kielce,

Rynek 1, 25- 03 Kielce,

NIP: 6572617325,

REGON: 291009343.

- Przedmiot zamówienia

dostawa, uruchomienie i synchronizacja 2 (dwóch) syren elektronicznych i systemu sterowania syrenami do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce

- Opis przedmiotu zamówienia

Liczba syren:				 	2 (dwie)

System sterowania syrenami: 		1 (jeden)

Syreny:

- Syrena cyfrowa – sztuk 2 w poniżej podanym  ukompletowaniu:

- Głośniki szczelinowe każdy o mocy min. 150 W – 4 szt.

- Blok sterujący wyposażony w:

- Skrzynka metalowa IP56 z dwoma zamkami patentowymi oraz kontaktronem,

- Moduł wzmacniaczy o mocy minimum 300 W – 2 szt.

- Moduł generatora sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych (przekazywanie komunikatów głosowych) wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD i manipulator do lokalnej obsługi syreny, funkcja centralki alarmowej, pamięć komunikatów dźwiękowych,

- Moduł zasilacza (automatyczny układ ładowania i kontroli rozładowania akumulatorów),

- Zasilanie główne 220-240 V / 50–60 Hz

- Zasilanie rezerwowe (dwa bezobsługowe akumulatory 12V o pojemności minimum 33 Ah każdy),

- Złącze RS232 do komunikacji z komputerem klasy PC,

- Moduł sterujący współpracujący z jednym z systemów (DSP-50, RSSS-2000/3000, MDSA-21 lub inne),

- Radiotelefon analogowy (lub analogowo-cyfrowy) o mocy minim. 20 W, VHF 136-174 MHz z wyświetlaczem

- Rok produkcji 2015

- Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia – minimum 24 m-cy

systemu sterowania syrenami

systemu sterowania syrenami  powinien umożliwić minimum:

- Integracja różnych systemów sterowania syrenami  (obowiązkowo: DSP-50, RSSS-2000/3000, MDSA-21),

- Wizualizacja syren na mapie (rastrowej lub w systemie GIS),

- Wizualizacja parametrów syren tj.:

- rodzaj syreny

- lokalizacja,

- rodzaj urządzenia (systemu) włączającego

- włączony/wyłączony alarm;

- włączone/wyłączone zasilanie

- zasięg syreny (przybliżony),

- Wykonywanie z poziomu mapy (niezależnie czy to syreny elektroniczne czy mechaniczne):

- Włączanie i wyłączania alarmów:

- na jednej syrenie

- grupie syren

- wybranych losowo syrenach

- wszystkich syrenach

- Przekazywanie komunikatów głosowych (tylko syreny elektroniczne)

- Sprawdzanie statusu syreny (minimum sprawna/niesprawna)

- Informacje o każdej syrenie (dane wprowadzane/zmieniane z poziomu administratora):

- adres lokalizacji syreny

- dane właściciela  lokalizacji tj: (Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, itp)

- zdjęcie lokalizacji

- nr identyfikacyjny

- opis syreny (tj.: moc syreny, typ radiotelefonu i jego nr)

- przeglądy syreny

- rozmieszczenie elementów sterujących (np.: zasilanie znajduje się w piwnicy, wyprowadzone z tablicy zasilania , bezpiecznik itp...)

- inne

- automatyczne testowanie pojedynczych wszystkich syren  (ręcznie i o zaprogramowanej godzinie)

- różnicowanie uprawnień z poziomu administratora systemu

- zabezpieczenie programu hasłem

komputer do obsługo systemu sterowania syrenami

| Procesor: | Min. 4 rdzenie, każdy min. 3,20 GHz w trybie TurboBoost, min. 4 MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark min. 6600 Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SOZ |
| --- | --- |
| Ilość pamięci operacyjnej | Min. 8 GB (SO-DIMM DDR3, min. 1600 MHz) |
| Pojemność dysku twardego: | Min. 500 GB SSD (pojemność deklarowana przez producenta komputera) |
| Karta graficzna: | Min. 2 GB pamięci wewnętrznej |
| Czytnik kart pamięci: | TAK |
| Złącza na bocznym panelu | słuchawkowe/głośnikowe, min. 1x USB 3.0 |
| Napęd: | Nagrywarka DVD+/-RW |
| Pozostałe Porty we/wy: | 1 x Wejście mikrofonowe, 1 x RJ-45, 2 x złącza USB |
| Monitor | min. 21 cali, LED, rozdzielczość min. full HD (1920 x 1080p), matowe lub pokryte powłoką antiglare |
| Głośniki: | Wbudowane w monitor |
| Kable: | Dołączone niezbędne kable do użytkowania oferowanego sprzętu komputerowego |
| System operacyjny: | Windows 10 Professional (64bit) |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie Microsoft Office 2013 Home and Business dedykowane dla systemu operacyjnego dostarczonego przez oferenta razem z komputerem Minimalne wymagania techniczne: Producent: Microsoft; Linia: Microsoft Office; Wersja językowa: Polska; Funkcje: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych; Tworzenie dokumentów tekstowych; Zarządzanie notatkami i informacjami; Tworzenie prezentacji; Obsługa poczty elektronicznej |
| Dołączone wyposażenie | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL, Monitor, Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, Mysz optyczna bezprzewodowa z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). |
| Cały zestaw komputerowy wyprodukowany jest przez jednego producenta. |

Warunki Gwarancji  dla sprzętu komputerowego

  - Dostarczony Towar objęty jest gwarancją producenta przez okres nie krótszy niż 36 miesiące.

  - Serwis dostępny w Polsce.

  - Oświadczenie oferenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych producenta, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

  - W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego - do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o spełnieniu tego warunku.

- Inne ustalenia

- W celu unifikacji stosowanych rozwiązań, Zamawiający wymaga aby poszczególne grupy produktów pochodziły od jednego producenta:

- W przypadku konieczności zakupu sprzętu i wykonania usług nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji a niezbędnych do uruchomienia  ( syren lub systemu) koszty takich usług i sprzętu ponosi wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielami Zamawiającego, przed rozpoczęciem prac.

- Zamawiający posiada porozumienia ze wszystkimi właścicielami wymienionych budynków na prowadzenie prac niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia.

- Wykonawca wraz z ofertą składa zestawienie urządzeń oraz załącza karty katalogowe oferowanych  urządzeń i programów opracowane przez producentów  w języku polskim.

- Oferta może być złożona przez każdy podmiot, o ile nie występują wobec niego przesłanki opisane w art. 24 ustawo Prawo Zamówień Publicznych. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy zamówienia, zostać sporządzona na załączonym formularzu i być dostarczona do siedziby Zamawiającego

- Dopuszczalne jest złożenie oferty osobiście w siedzibie zamawiającego lub w formie elektronicznej, bez
kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: krzysztof.papuda@um.kielce.pl , wyłącznie w przypadku podania pełnych danych rejestrowych (nazwa, adres, NIP, REGON, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców/nr KRS) podmiotu oraz imiennego wskazania osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji (imię, nazwisko, PESEL, kontaktowy numer telefonu). Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.

- Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może wyłącznie osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia. Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Kielce prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferowana cena obejmuje również koszty transportu - dostawy (w tym koszty opakowania i ubezpieczenia) do miejsc montażu wskazanych w Umowie.

- Terminy wykonania zamówienia 08 grudnia 2015r

- Oferty pisemne składać w zamkniętych kopertach do Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, pok. 242 do godz. 10.30 z opisem „Oferta na syreny”.

- Termin składania ofert do 05 listopada 2015r. godz. 10.30

- Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.

- Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT

. W razie pytań kontakt	Krzysztof Papuda tel. 603 640 227

wzk@um.kielce.pl (z tematem: „zapytanie do syren”)

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena 					100%

- W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - Umowa

- Załącznik nr 2 - oferta

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie