Załącznik nr 1

do umowy nr …….

Opis przedmiotu zamówienia

„Inwentaryzacja punktów osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Kielce”.

1. Podstawowe dane o obiekcie

- Obszar opracowania – miasto Kielce.

- Powierzchnia obiektu – 10 965 ha.

- Układ współrzędnych prostokątnych płaskich – PL-2000.

- Układ wysokościowy – PL-KRON86-NH.

- Ilość punktów szczegółowej osnowy poziomej założonej metodą odtwarzalną -  2 178 ( w tym 1176 znaków ziemnych i 501 kotew – w sumie 1677 znaków).

- Ilość punktów szczegółowej osnowy wysokościowej  – 203.

- Ostatnia modernizacja osnowy szczegółowej poziomej została wykonana w roku 1998. W jej wyniku na terenie miasta Kielce założono osnowę szczegółową III klasy metodą odtwarzalną (opracowaną przez ART Olsztyn) – operat P.2661.1998.1523.

- Ostatnia modernizacja osnowy szczegółowej wysokościowej została przeprowadzona w roku 2013 – operat P.2661.2013.1602.

- Ostatnia inwentaryzacja osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej została przeprowadzona w roku 2012 – operat P.2661.2012.2949.

- Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych aktualizowana jest na bieżąco na podstawie operatów technicznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Ramowe warunki techniczne

2.1. Inwentaryzacja osnowy

- Przed przystąpieniem do inwentaryzacji Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej:

– opisy topograficzne punktów osnowy,

– wykazy współrzędnych,

- mapy przeglądowe osnowy,

- operaty techniczne sporządzone w związku z zakładaniem, inwentaryzacją lub modernizacją osnowy.

2. Przedmiotem inwentaryzacji są wszystkie punkty osnowy poziomej i wysokościowej na terenie miasta Kielce

3. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji należy:

- zaktualizować opisy topograficzne punktów, zamieszczając w plikach graficznych opisów informację o stanie znaku ( stan dobry, znak uszkodzony, znak pochylony, znak zniszczony) oraz datę przeprowadzenia inwentaryzacji;

- sporządzić zestawienie w formie tabelarycznej odrębnie dla punktów osnowy

poziomej i osnowy wysokościowej zawierające:

  - numer punktu

  - numer głowicy ( w przypadku osnowy wysokościowej)

  - rodzaj stabilizacji

  - stan stabilizacji (istniejący, uszkodzony, zniszczony - za punkty nienaruszone należy uznać punkty, których położenie, z dużym prawdopodobieństwem, nie uległo zmianie od momentu stabilizacji), w przypadku znaków uszkodzonych  dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą stan znaku;

  - przydatność do pomiaru GPS

  - przydatność do pomiaru metodą niwelacji geometrycznej ( dostępny, niedostępny).

4. Treść i forma przedstawienia wyników inwentaryzacji podlega zatwierdzeniu Geodetę Miejskiego.

2.2. Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej

- Na podstawie wyników inwentaryzacji, wywiadu terenowego oraz analizy materiałów archiwalnych należy opracować projekt techniczny modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej;

- Projekt modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej powinien uwzględniać włączenie do tej osnowy części punktów ściennych poziomej osnowy szczegółowej (tzw. rozety – wg technologii odtwarzalnej ART Olsztyn),

- Projekt modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli zmiana przepisów prawa nastąpi co najmniej na 2 miesiące przed zakończeniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z nowymi przepisami, w szczególności z nowym brzmieniem Rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

3. Obowiązujące przepisy prawne

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 r. Nr 45, poz. 454 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.08.2020 r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1429);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 02.04.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1);

- Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).