# Załącznik nr 2
 do Zaproszenia do składania ofert

# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wielkoformatowego, wielofunkcyjnego, cyfrowego urządzenia poligraficznego w ilości 1 szt., zwanego dalej urządzeniem, wraz z instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej jego obsługi.

- Wymagane parametry techniczne i użytkowe urządzenia:

- parametry ogólne:

- realizowane funkcje:

- kopiowanie – monochromatyczne oraz kolorowe

- skanowanie – monochromatyczne oraz kolorowe

- drukowanie – monochromatyczne oraz kolorowe

- obsługiwane formaty: co najmniej w zakresie od A4 do A0

- rodzaj obsługiwanych mediów: papier, kalka, folia

- funkcja drukowania:

- prędkość drukowania:

- format A1: co najmniej 4 szt./min.

- format A0: co najmniej 2 szt./min.

- rozdzielczość drukowania: co najmniej 600 x 600 dpi

- podajnik papieru: co najmniej 2 automatyczne podajniki rolkowe

- szerokość papieru na rolce: nie mniej niż 297 mm i nie więcej niż 1067 mm

- gramatura papieru: nie mniej niż 60 g/m2  i nie więcej niż 160 g/m2

  - funkcja skanowania:

    - technologia: CIS

    - rozdzielczość skanowania: co najmniej 600 x 600 dpi

    - prędkość skanowania:

- monochromatyczne: co najmniej 3,5 m/min.

- kolor: co najmniej 1,2 m/min.

    - wymiary skanowanego dokumentu:

    - szerokość: nie mniej niż 207 mm i nie więcej niż 965 mm

    - długość:  nie mniej niż 208 mm i nie więcej niż 16000 mm

    - grubość: do 1,60 mm

    - wyjściowe formaty skanowania: co najmniej JPEG, PDF, TIFF, CALS, wielostronicowy PDF, wielostronicowy TIFF

    - miejsca docelowe skanowania: USB, FTP, SMB

  - funkcja kopiowania:

    - prędkość kopiowania w kolorze: co najmniej 1,3 m/min.

  - interfejs użytkownika:

    - panel użytkownika: wielodotykowy, kolorowy

    - rozmiar ekranu panelu operacyjnego: co najmniej 10 cali

    - sterowniki panelu operacyjnego: w języku polskim

    - zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz

  - kontroler urządzenia:

    - pamięć RAM: co najmniej 2 GB

    - dysk twardy/dyski twarde: łącznie co najmniej 320 GB

    - interfejs sieciowy: 100/1000 Mb/s

  - oprogramowanie:

    - oprogramowanie systemowe: w języku polskim

    - oprogramowanie użytkowe: w języku polskim

  - zarządzanie pracą:

podglądanie, wyświetlanie, edytowanie, kolejkowanie, usuwanie, wysyłanie, zapisywanie, modyfikacja kolejności zleceń, historia zdarzeń, monitorowanie ilości wydruków i materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca wraz z urządzeniem zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe instrukcje jego obsługi
i konserwacji w języku polski.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym.

- Instalacja i uruchomienie urządzenia oraz instruktaż dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia winny odbyć się w dniu dostawy tego urządzenia do siedziby Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, 
ul. Młoda 28, 25-619 Kielce.

- Zamawiający wymaga, aby okres objęty gwarancją producenta był nie mniejszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest w cenie uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym koszt transportu urządzenia do siedziby Zamawiającego, jego wniesienia i instalacji oraz przeprowadzenia instruktażu dla pracowników Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia, przeprowadzonego w siedzibie Zamawiającego.

- Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania urządzenia lub jego transportu winę ponosi Wykonawca.